Jak Z-BOX vypadá?
01
Z-BOX (4 sloupce)

---
Jak to probíhá?
02
Nákup zboží
na e-shopu.
Zvolení dopravy
do samoobslužného
boxu.
Upozornění pro vyzvednutí zboží
v aplikaci.
Možnost NONSTOP
vyzvednutí.

---
Z-BOX
Základní informace
03
Možnost vyzvednout a již brzy i podat zásilku
Strategické umístění co nejblíže zákazníkům
3 velikosti schránek a různé kombinace
Soběstačné a EKO! Solární energie NEBO napájení ze sítě
Výdej zásilky přes mobilní aplikaci
Bezpečné propojení Z-BOXU s telefonem
Rychlé řešení výdeje bez front
Platba dobírky v mobilní aplikaci před výdejem zásilky

---
Technické specifikace (4 sloupce)
04
Obecné informace
Rozměr 4 sloupce: 1950 x 2169 x 641 mm (VxŠxH)
Zastavěná plocha 1,4 m2 (4 sloupce),
Váha 4 sloupců: 480 kg
Nenáročné bateriově poháněné řešení
Možnost zapojení do elektrické sítě (jistič 10A, zásuvka 220W nebo vyvedený kabel CYKY 3x1,5 – nechat 3m dlouhý pro zapojení k Z-BOXu)
Připojovací kabel je veden standardně spodem
(dá se vyvést i vrchem, kde je vlastně elektronika).

---
Technické specifikace
05
Instalace:
Montáž na betonový prefabrikát
Betonový podstavec pod 2 sloupce:
200x1050x700 mm (VxŠxH) pro další 2 sloupce vždy násobek 2x
Váha podstavce pod 2 sloupce: cca 400 kg
Montáž do země
Montáž pomocí závitové tyče (30-50 cm do země)
Přimontování 1 sloupce 2 kotvami do země

---
Technické specifikace
06
Instalace:
Montáž na betonový prefabrikát
Betonový podstavec pod 2 sloupce: 200x1050x700 (VxŠxH)
Váha podstavce pod 2 sloupce: cca 400 kg
Na prefabrikáty dáváme vždy sudý počet sloupců
Je třeba vykopat 18-20 cm do hloubky

---
Velikost vnitřních schránek
07

---
09
Proč ve svém místě zřizovat Z-BOX?
Z-BOX je služba pro lidi
Spolupracujeme s více než 31 000 e-shopy
Příjemci mají možnost vyzvednout zásilku 24/7
Bezkontaktní doručení
Díky solárním panelům jsme schopni poskytnout ekologické řešení
Umíme i „malé“ instalace (pouze 2 sloupce)
Rychlá instalace – v řádu pár hodin (není třeba připravovat betonový podklad)
Jednoduchá aplikace pro zákazníky
Možnost brzy i odeslání zásilky
  Z-BOXy zavážíme denně a do budoucna plánujeme závoz i 2x denně pro maximální komfort zákazníků.

---
Kontakt
10
Bc. Alice Fiedorová
Sales representative Z-BOX
+420 722 952 140
Alice.fiedorova@packeta.com